材料五：

我国码头油气回收相关政策与技术发展现状介绍

交通运输部科学研究院副研究员 邱春霞

码头油气回收在国外已有30多年的发展经验，相关的技术与政策已趋于成熟，而我国码头油气回收工作起步较晚，目前存在相关技术及政策问题，为推动我国码头油气回收工作开展，近年来交通运输部出台了一系列政策文件，设立了首批试点工程选。并委托交通运输部科学研究院牵头开展“码头油气回收设施建设技术规范”、“码头油气回收船岸安全界面技术要求”等相关规范标准的编制工作。

码头油气回收再利用设施通常由船舶管路系统、船岸界面单元、管路输送单元、油气处理单元、油气再利用单元、总体控制单元组成。目前常用的油气回收处理技术根据其基本原理可分为4种，即冷凝法、吸收法、吸附法及膜分离法，为了更好的回收油气，达到节能、经济、环保的目的，目前市场上出现了很多复合的工艺方法。比如冷凝+吸附法、硅胶+活性炭吸附法、膜+吸附法等。目前复合工艺法是码头油气回收工艺设计的趋势，但在我国码头油气回收开展的现阶段需要更多的验证与研究。我国码头油气回收工作除了面临的技术问题，更多需要解决的是配套政策问题，包括油气回收后利益归属问题、老旧码头改造问题、船舶配套不完善的问题等。我国码头油气回收工作的进一步开展涉及到多个方面，作为一项节能减排的工程，如何顺利推动，是国家环境保护局、交通运输部以及其他相关部委的重要工作内容，目前而言，需要依托试点工程，继续开展相关的政策与技术研究，制定标准规范，为推广码头油气回收奠定基础。